Vimana-2

| Part | Value | Package | Device |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAIN BOARD |  |  |  |  |
| IC1 | 78L09F | SOT89 | 1 |  |
| IC2 | 7805DT | TO252 | 1 |  |
| IC3 | OP275 | SOIC-08 | 1 |  |
| IC4 | TLC2272 | SOIC-08 | 1 |  |
| IC5 IC6 | NE 5532 | SOIC-08 | 2 |  |
| IC10 IC11 | HEF4053 | DIL-16 | 2 |  |
| AL1 | AL1101 | SOIC-16 | 1 |  |
| AL2 | AL1201 | SOIC-16 | 1 |  |
| AL3 | AL3201 | SOIC-16W | 1 |  |
| CPU | ATTINY2313S | SOIC-20W | 1 |  |
| D1 | 1N4004/1N5819 | D-5 | 1 |  |
| D2 | 1N4148 | 4148SMD | 1 |  |
| QZ1 | 2.882MHZ | HC49/S | 1 |  |
| C101, C102, C103, C105, C106, C109, C110, C112, C113, C114, C115, C134, C136, C142 | 0.1u, ceramic | C0805 | 14 |  |
| C131 | 560, ceramic | C-EU050-025X075 | 1 |  |
| C133 | 1n, film | C-EU050-025X075 | 1 |  |
| C132 | 2.2n, film | C-EU050-025X075 | 1 |  |
| C127 | 2.7n, film | C-EU050-025X075 | 1 |  |
| C104 | 4.7n, film | C-EU050-025X075 | 1 |  |
| C129 | 10n, film | C-EU050-025X075 | 1 |  |
| C121, C123, C124, C125, C126, C137 | 22n, film | C-EU050-025X075 | 6 |  |
| C128, C130 | 47n, film | C-EU050-030X075 | 2 |  |
| C116, C122 | 68n, film | C-EU050-030X075 | 2 |  |
| C117, C118, C119, C120 | 1u, tantal | SMC_A | 4 |  |
| C107, C111, C141 | 10u, tantal | SMC_A | 3 |  |
| C143 | 22u x16V, tantal | SMC_B |  |  |
| C135 | 1000u x25V | CPOL-EUE5-10.5 | 1 |  |
| R149 | 470 | R0805 | 1 |  |
| R101, R102 | 6.2k | R0805 | 2 |  |
| R103, R104, R105, R106, R107 | 1.5k | R0805 | 5 |  |
| R110, R111, R112, R114, R116, R130, R134 | 10k | R0805 | 7 |  |
| R113, R115, R125, R128, R140, R141 | 1k | R0805 | 6 |  |
| R117 | 1M | R0805 | 1 |  |
| R118, R123, R137, R138, R139, R142, R147, R148 | 100k | R0805 | 8 |  |
| R119 | 2.2k | R0805 | 1 |  |
| R120, R129, R131, R132, R133 | 22k | R0805 | 5 |  |
| R121, R122, R143, R144, R145, R146 | 470k | R0805 | 6 |  |
| R124, R135, R136 | 33k | R0805 | 3 |  |
| R126 | 15k | R0805 | 1 |  |
| R127 | 36k | R0805 | 1 |  |
| MIX BOARD |  |  |  |  |
| IC7 | NE 5532 | SOIC-08 | 1 |  |
| MIX | B10K | RV16-2/RK1322G | 1 |  |
| C201, C202, C206, C207 | 10u | SMC_A, tantal | 4 |  |
| C203, C208 | 1n, film | C-EU050-025X075 | 2 |  |
| C204, C205, C209, C210 | 220p, ceramic | C-EU050-025X075 | 4 |  |
| R205, R206, R208, R209, R211, R212, R215, R216 | 10k | R0805 | 8 |  |
| R207, R210, R217, R218 | 4.7k | R0805 | 4 |  |
| EQU BOARD |  |  |  |  |
| IC8 | TLC2272 | SOIC-08 | 1 |  |
| IC9 | NE5532 | SOIC-08 | 1 |  |
| Q1, Q2, Q3 | mmbt3904 | SOT23 | 3 |  |
| DRV, LVL | A100K | RV16/RK1233N | 2 |  |
| BSS, MDL, TRBL | B100K | RV16/RK1233N | 3 |  |
| C301, C305, C307, C309, C311 | 22n, film | C-EU050-025X075 | 5 |  |
| C302, C304 | 330p, ceramic | C-EU050-025X075 | 2 |  |
| C306, C313 | 4.7n, film | C-EU050-025X075 | 2 |  |
| C314 | 120p, ceramic | C-EU050-025X075 | 1 |  |
| C315 | 560p, ceramic | C-EU050-025X075 | 1 |  |
| C308 | 100n, film | C-EU050-025X075 | 1 |  |
| C312 | 2.2n, film | C-EU050-025X075 | 1 |  |
| C303 | 2.2u x16V (tantal) | CPOL-EUE2.5-5 | 1 |  |
| R301, R312 | 2.2k | R0805 | 2 |  |
| R302, R303 | 330k | R0805 | 2 |  |
| R304 | 6.2k | R0805 | 1 |  |
| R306, R308, R316 | 22k | R0805 | 3 |  |
| R307, R310 | 100k | R0805 | 2 |  |
| R309 | 1.8k | R0805 | 1 |  |
| R311, R314, R320 | 10k | R0805 | 3 |  |
| R313, R317, R319 | 220k | R0805 | 3 |  |
| R318 | 2.4k | R0805 | 1 |  |
| LED BOARD |  |  |  |  |
| L_1, L_2, L_4, L_AMP, L_DRV | 3mmY | LED5MM | 5 |  |
| L_FX | 5mmG | LED5MM | 1 |  |
| L_MODE | 5mmR | LED5MM | 1 |  |
| CONNECTIONS |  |  |  |  |
| S2_MODE, S3_FX | PBC24-112 |  | 2 |  |
| R108, R109 (connected to S2_MODE, S3_FX) | 470 |  | 2 |  |
| S1_SPK, S1_BNK | STM102 |  | 2 |  |
| R19 (connected to S1_BNK) | 10k |  | 1 |  |